## Slide 1
Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020
Chapter 3 Transport Layer
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2020
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Notes: Slayt 1 - Chapter 3 Transport Layer
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 227): kısa alıntı: "TCP is said to be connection-oriented".
Bu slaytta önceki haftadaki RDT ilkelerinin TCP’ye nasıl dönüştüğünü hatırlatın. TCP gerçek Internet’te güvenilir, sıralı, bağlantı temelli byte stream hizmeti verir; ama bunu IP’nin güvenilmez datagram hizmetinin üstünde yapar.
Roadmap maddelerini TCP içinde dört ana başlık olarak bağlayın: segment structure hangi alanların taşındığını, reliable data transfer sequence/ACK/timer mantığını, flow control alıcı bufferını, connection management ise başlangıç ve bitiş el sıkışmalarını açıklar.
Slayttaki görünür anahtarlar: Computer Networking: A Top-Down Approach, 8, th, edition, Jim Kurose, Keith Ross, Pearson, 2020, Chapter 3, Transport Layer, A note on the use of these PowerPoint slides:, We’, re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a, lot, of work on our part. In return for use, we only ask the following:, If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’, d like people to use our book!), If you post any slides on a www site, that you note that they are adap.
Kısa soru: TCP güvenilirliği network layer’dan mı miras alır, yoksa uçlarda kendisi mi kurar? Beklenen cevap: uçlarda kendisi kurar.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 2: Chapter 3: roadmap
Transport-layer services
Multiplexing and demultiplexing
Connectionless transport: UDP
Principles of reliable data transfer
Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
Principles of congestion control
TCP congestion control
Notes: Slayt 2 - Principles of reliable data transfer
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 227): kısa alıntı: "TCP is said to be connection-oriented".
Bu slaytta önceki haftadaki RDT ilkelerinin TCP’ye nasıl dönüştüğünü hatırlatın. TCP gerçek Internet’te güvenilir, sıralı, bağlantı temelli byte stream hizmeti verir; ama bunu IP’nin güvenilmez datagram hizmetinin üstünde yapar.
Roadmap maddelerini TCP içinde dört ana başlık olarak bağlayın: segment structure hangi alanların taşındığını, reliable data transfer sequence/ACK/timer mantığını, flow control alıcı bufferını, connection management ise başlangıç ve bitiş el sıkışmalarını açıklar.
Slayttaki görünür anahtarlar: Chapter 3: roadmap, Transport-layer services, Multiplexing and demultiplexing, Connectionless transport: UDP, Principles of reliable data transfer, Connection-oriented transport: TCP, segment structure, reliable data transfer, flow control, connection management, Principles of congestion control, TCP congestion control, Transport Layer: 3-, 2.
Kısa soru: TCP güvenilirliği network layer’dan mı miras alır, yoksa uçlarda kendisi mi kurar? Beklenen cevap: uçlarda kendisi kurar.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 3: TCP: overview RFCs: 793,1122, 2018, 5681, 7323
cumulative ACKs
pipelining:
    TCP congestion and flow control set window size
connection-oriented:
  handshaking (exchange of control messages) initializes sender, receiver state before data exchange
flow controlled:
  sender will not overwhelm receiver
point-to-point:
    one sender, one receiver
reliable, in-order byte steam:
    no “message boundaries"
full duplex data:
  bi-directional data flow in same connection
  MSS: maximum segment size
Notes: Slayt 3 - TCP: overview
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 227): kısa alıntı: "A TCP connection provides a full-duplex service".
TCP overview slaytında her maddeyi bir tasarım kararı olarak anlatın. Point-to-point iki uç demektir; full duplex aynı bağlantıda iki yönlü akış demektir; reliable in-order byte stream uygulamaya eksiksiz ve sırayla teslim demektir.
No message boundaries ifadesini özellikle açın. TCP uygulamadan gelen veriyi mesaj sınırlarıyla değil byte akışı olarak görür. Bu nedenle uygulama protokolü kendi mesaj uzunluğu, ayraç veya framing kuralını tanımlamak zorundadır.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP: overview, RFCs: 793,1122, 2018, 5681, 7323, cumulative ACKs, pipelining:, TCP congestion and flow control set window size, connection-oriented:, handshaking (exchange of control messages) initializes sender, receiver state before data exchange, flow controlled:, sender will not overwhelm receiver, point-to-point, :, one sender, one receiver, reliable, in-order, byte steam:, no “, message boundaries", full duplex data:, bi-directional data flow in same connection, MSS: maximum segment size, Transport Layer: 3-, 3.
Örnek: Bir uygulama TCP’ye iki ayrı write yaparsa receiver bunları iki ayrı mesaj olarak görmek zorunda mıdır? Hayır, byte stream okur.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 4: TCP segment structure
source port #
dest port #
32 bits
not
used
receive window
flow control: # bytes receiver willing to accept
sequence number
segment seq #: counting bytes of data into bytestream (not segments!)
application
data
(variable length)
data sent by application into TCP socket
A
acknowledgement number
ACK: seq # of next expected byte; A bit: this is an ACK
options (variable length)
TCP options
head
len
length (of TCP header)
checksum
Internet checksum
RST, SYN, FIN: connection management
F
S
R
Urg data pointer
P
U
C
E
C, E: congestion notification
Notes: Slayt 4 - TCP segment structure
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 230): kısa alıntı: "header fields and a data field".
TCP segment structure alanlarını işlevlerine göre gruplayın. Portlar demultiplexing, sequence/ACK reliable transfer, receive window flow control, checksum hata sezme, SYN/FIN/RST connection management, C/E bitleri congestion notification ile ilgilidir.
Öğrenciler TCP header’ı ezber tablosu gibi görmesin. Her alan, TCP’nin sunduğu bir hizmetin izidir. UDP’nin 8 byte’lık yalın başlığına göre TCP daha karmaşıktır çünkü daha fazla garanti ve kontrol taşır.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP segment structure, source port #, dest, port #, 32 bits, not, used, receive window, flow control:, # bytes receiver willing to accept, sequence number, segment seq #:, counting bytes of data, into, bytestream, (not segments!), application, data, (variable length), data sent by application into TCP socket, A, acknowledgement number, ACK:, seq # of next expected byte; A bit: this is an ACK, options (variable length), TCP, options, head, len, length, (of TCP header), checksum, Internet, checksum, RST, SYN, FIN:, connection management, F, S, R, Urg, data pointer, P, U, C, E, C, E:, congestion notification, Transport Layer: 3-, 4.
Vurgu: Receive window alanı alıcının ne kadar daha veri kabul edebileceğini sender’a bildirir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 5: TCP sequence numbers, ACKs
Sequence numbers:
  byte stream “number” of first byte in segment’s data
source port #
dest port #
sequence number
acknowledgement number
checksum
rwnd
urg pointer
outgoing segment from receiver
A
sent
ACKed
sent, not-yet ACKed
(“in-flight”)
usable
but not
yet sent
not
usable
window size
N
  sender sequence number space
source port #
dest port #
sequence number
acknowledgement number
checksum
rwnd
urg pointer
outgoing segment from sender
Acknowledgements:
  seq # of next byte expected from other side
  cumulative ACK
Q: how receiver handles out-of-order segments
  A: TCP spec doesn’t say, - up to implementor
Notes: Slayt 5 - TCP sequence numbers, ACKs
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 232): kısa alıntı: "sequence numbers are over the stream of transmitted bytes".
Sequence number ve ACK number’ı byte numarası üzerinden anlatın. Segmentin sequence number’ı segment numarası değil, segment içindeki ilk byte’ın byte stream içindeki numarasıdır. ACK number ise karşı taraftan beklenen bir sonraki byte’ı gösterir.
Telnet örneğinde C karakterinin gidip yankılanmasını adım adım takip ettirin: Host A veri gönderirken kendi seq değerini kullanır ve B’den beklediği byte için ACK yazar; Host B hem ACK verir hem kendi seq ile veriyi geri yollar. Bu, full duplex yapının küçük örneğidir.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP sequence numbers, ACKs, Sequence numbers:, byte stream “, number” of first byte in segment’s data, source port #, dest port #, sequence number, acknowledgement number, checksum, rwnd, urg pointer, outgoing segment from receiver, A, sent, ACKed, sent, not-yet, ACKed, (“, in-flight”), usable, but not, yet sent, not, usable, window size, N, sender sequence number space, source port #, dest port #, sequence number, acknowledgement number, checksum, rwnd, urg pointer, outgoing segment from sender, Acknowledgements, :, seq # of next byte expected from other side, cumulative ACK, Q, :, how receiver handles out-of-order segments, A:, TCP spec doesn, ’t say, - up to implementor, Transport Layer: .
Kısa soru: ACK=43 ne demektir? 42’ye kadar aldım, sıradaki beklediğim byte 43 demektir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 6: TCP sequence numbers, ACKs
host ACKs receipt of echoed ‘C’
host ACKs receipt of‘C’, echoes back ‘C’
simple telnet scenario
Host B
Host A
User types‘C’
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
Notes: Slayt 6 - TCP sequence numbers, ACKs
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 232): kısa alıntı: "sequence numbers are over the stream of transmitted bytes".
Sequence number ve ACK number’ı byte numarası üzerinden anlatın. Segmentin sequence number’ı segment numarası değil, segment içindeki ilk byte’ın byte stream içindeki numarasıdır. ACK number ise karşı taraftan beklenen bir sonraki byte’ı gösterir.
Telnet örneğinde C karakterinin gidip yankılanmasını adım adım takip ettirin: Host A veri gönderirken kendi seq değerini kullanır ve B’den beklediği byte için ACK yazar; Host B hem ACK verir hem kendi seq ile veriyi geri yollar. Bu, full duplex yapının küçük örneğidir.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP sequence numbers, ACKs, host ACKs receipt of echoed, ‘, C, ’, host ACKs receipt of, ‘, C, ’, , echoes, back, ‘, C, ’, simple telnet scenario, Host B, Host A, User types, ‘, C, ’, Seq=42, ACK=79, data =, ‘, C, ’, Seq=79, ACK=43, data =, ‘, C, ’, Seq=43, ACK=80, Transport Layer: 3-, 6.
Kısa soru: ACK=43 ne demektir? 42’ye kadar aldım, sıradaki beklediğim byte 43 demektir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 7: TCP round trip time, timeout
Q: how to set TCP timeout value?
longer than RTT, but RTT varies!
too short: premature timeout, unnecessary retransmissions
too long: slow reaction to segment loss
Q: how to estimate RTT?
SampleRTT:measured time from segment transmission until ACK receipt
  ignore retransmissions
SampleRTT will vary, want estimated RTT “smoother”
  average several recent measurements, not just current SampleRTT
Notes: Slayt 7 - TCP round trip time, timeout
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 235): kısa alıntı: "estimate of this round-trip time".
RTT ve timeout slaytlarında temel dengeyi anlatın: timeout RTT’den uzun olmalı ama çok uzun olmamalı. Çok kısa timeout gereksiz retransmission üretir; çok uzun timeout gerçek kayba yavaş tepki verir.
EstimatedRTT formülünü EWMA olarak açıklayın. Yeni SampleRTT ölçümü hesaba katılır ama geçmiş ölçümler tamamen silinmez. DevRTT ise değişkenliği ölçer; TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT güvenlik payı ekler.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP round trip time, timeout, Q:, how to set TCP timeout value?, longer than RTT, but RTT varies!, too short:, premature timeout, unnecessary retransmissions, too long:, slow reaction to segment loss, Q, :, how to estimate RTT?, SampleRTT:, measured, time from segment transmission until ACK receipt, ignore retransmissions, SampleRTT, will vary, want estimated RTT “, smoother, ”, average several, recent, measurements, not just current, SampleRTT, Transport Layer: 3-, 7.
Vurgu: TCP retransmitted segmentler için SampleRTT ölçümünü genellikle kullanmaz; hangi gönderimin ACK aldığı belirsizleşir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 8: TCP round trip time, timeout
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
exponential weighted moving average (EWMA)
influence of past sample decreases exponentially fast
typical value:  = 0.125
RTT (milliseconds)
RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr
sampleRTT
EstimatedRTT
time (seconds)
Notes: Slayt 8 - TCP round trip time, timeout
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 235): kısa alıntı: "estimate of this round-trip time".
RTT ve timeout slaytlarında temel dengeyi anlatın: timeout RTT’den uzun olmalı ama çok uzun olmamalı. Çok kısa timeout gereksiz retransmission üretir; çok uzun timeout gerçek kayba yavaş tepki verir.
EstimatedRTT formülünü EWMA olarak açıklayın. Yeni SampleRTT ölçümü hesaba katılır ama geçmiş ölçümler tamamen silinmez. DevRTT ise değişkenliği ölçer; TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT güvenlik payı ekler.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP round trip time, timeout, EstimatedRTT, = (1-, , )*, EstimatedRTT, +, , *, SampleRTT, e, xponential, w, eighted, m, oving, a, verage (EWMA), influence of past sample decreases exponentially fast, typical value:, , =, 0.125, RTT (milliseconds), RTT:, gaia.cs.umass.edu, to, fantasia.eurecom.fr, sampleRTT, EstimatedRTT, time (seconds), Transport Layer: 3-, 8.
Vurgu: TCP retransmitted segmentler için SampleRTT ölçümünü genellikle kullanmaz; hangi gönderimin ACK aldığı belirsizleşir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 9: TCP round trip time, timeout
timeout interval: EstimatedRTT plus “safety margin”
  large variation in EstimatedRTT: want a larger safety margin
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
estimated RTT
“safety margin”
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
DevRTT = (1-)*DevRTT + *|SampleRTT-EstimatedRTT|
(typically,  = 0.25)
DevRTT: EWMA of SampleRTT deviation from EstimatedRTT:
Notes: Slayt 9 - TCP round trip time, timeout
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 235): kısa alıntı: "estimate of this round-trip time".
RTT ve timeout slaytlarında temel dengeyi anlatın: timeout RTT’den uzun olmalı ama çok uzun olmamalı. Çok kısa timeout gereksiz retransmission üretir; çok uzun timeout gerçek kayba yavaş tepki verir.
EstimatedRTT formülünü EWMA olarak açıklayın. Yeni SampleRTT ölçümü hesaba katılır ama geçmiş ölçümler tamamen silinmez. DevRTT ise değişkenliği ölçer; TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT güvenlik payı ekler.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP round trip time, timeout, timeout interval:, EstimatedRTT, plus “, safety margin”, large variation in, EstimatedRTT, :, want a larger safety margin, TimeoutInterval, =, EstimatedRTT, + 4*, DevRTT, estimated RTT, “, safety margin, ”, * Check out the online interactive exercises for more examples: h, ttp://, gaia.cs.umass.edu, /, kurose_ross, /interactive/, DevRTT, =, (1-, , )*, DevRTT, +, , *|, SampleRTT-EstimatedRTT, |, (typically,, , = 0.25), DevRTT, : EWMA of, SampleRTT, deviation from, EstimatedRTT, :, Transport Layer: 3-, 9.
Vurgu: TCP retransmitted segmentler için SampleRTT ölçümünü genellikle kullanmaz; hangi gönderimin ACK aldığı belirsizleşir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 10: TCP Sender (simplified)
event: data received from application
create segment with seq #
seq # is byte-stream number of first data byte in segment
start timer if not already running
  think of timer as for oldest unACKed segment
  expiration interval: TimeOutInterval
event: timeout
retransmit segment that caused timeout
restart timer
event: ACK received
if ACK acknowledges previously unACKed segments
  update what is known to be ACKed
  start timer if there are still unACKed segments
Notes: Slayt 10 - TCP Sender
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 239): kısa alıntı: "single retransmission timer".
TCP sender algoritmasını olay tabanlı okuyun: uygulamadan veri gelirse segment yapılır, sequence number atanır ve gerekiyorsa timer başlatılır; timeout olursa en eski ACK almamış segment yeniden gönderilir; ACK gelirse SendBase ilerletilir.
Receiver ACK generation tablosunda delayed ACK, cumulative ACK ve duplicate ACK davranışlarını açıklayın. Out-of-order segment gap oluşturduğunda receiver beklediği byte için duplicate ACK göndererek sender’a eksikliği sezdirir.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP Sender, (simplified), event: data received from application, create segment with seq #, seq # is byte-stream number of first data byte in segment, start timer if not already running, think of timer as for oldest, unACKed, segment, expiration interval:, TimeOutInterval, event: timeout, retransmit segment that caused timeout, restart timer, event: ACK received, if ACK acknowledges previously, unACKed, segments, update what is known to be, ACKed, start timer if there are still, unACKed, segments, Transport Layer: 3-, 10.
Kısa soru: TCP’de timer her segment için ayrı ayrı mı anlatılıyor? Kitabın basitleştirmesinde tek retransmission timer kullanılır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 11: TCP Receiver: ACK generation [RFC 5681]
Event at receiver
arrival of in-order segment with
expected seq #. All data up to
expected seq # already ACKed
arrival of in-order segment with
expected seq #. One other
segment has ACK pending
arrival of out-of-order segment
higher-than-expect seq. # .
Gap detected
arrival of segment that
partially or completely fills gap
TCP receiver action
delayed ACK. Wait up to 500ms
for next segment. If no next segment,
send ACK
immediately send single cumulative
ACK, ACKing both in-order segments
immediately send duplicate ACK,
indicating seq. # of next expected byte
immediate send ACK, provided that
segment starts at lower end of gap
Notes: Slayt 11 - TCP Receiver: ACK generation
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 239): kısa alıntı: "single retransmission timer".
TCP sender algoritmasını olay tabanlı okuyun: uygulamadan veri gelirse segment yapılır, sequence number atanır ve gerekiyorsa timer başlatılır; timeout olursa en eski ACK almamış segment yeniden gönderilir; ACK gelirse SendBase ilerletilir.
Receiver ACK generation tablosunda delayed ACK, cumulative ACK ve duplicate ACK davranışlarını açıklayın. Out-of-order segment gap oluşturduğunda receiver beklediği byte için duplicate ACK göndererek sender’a eksikliği sezdirir.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP Receiver: ACK generation, [RFC 5681], Event at receiver, arrival of in-order segment with, expected seq #. All data up to, expected seq # already, ACKed, arrival of in-order segment with, expected seq #. One other, segment has ACK pending, arrival of out-of-order segment, higher-than-expect seq. # ., Gap detected, arrival of segment that, partially or completely fills gap, TCP receiver action, delayed ACK. Wait up to 500ms, for next segment. If no next segment,, send ACK, immediately send single cumulative, ACK,, ACKing, both in-order segments, immediately send, duplicate ACK, ,, indicating seq. # of next expected byte, immediate send ACK, provided that, segment starts at lower end of ga.
Kısa soru: TCP’de timer her segment için ayrı ayrı mı anlatılıyor? Kitabın basitleştirmesinde tek retransmission timer kullanılır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 12: TCP: retransmission scenarios
lost ACK scenario
Host B
Host A
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
X
ACK=100
timeout
premature timeout
Host B
Host A
Seq=92, 8
bytes of data
ACK=120
timeout
ACK=100
ACK=120
SendBase=100
SendBase=120
SendBase=120
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
SendBase=92
send cumulative
ACK for 120
Notes: Slayt 12 - TCP: retransmission scenarios
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 239): kısa alıntı: "single retransmission timer".
Retransmission senaryolarını çizimdeki zaman akışıyla anlatın. Lost ACK durumunda sender veri kayboldu sanabilir ve timeout sonrası tekrar gönderir; cumulative ACK daha ileri bir byte’ı onaylıyorsa eski ACK kaybı sorun olmadan örtülür.
Fast retransmit’te üç duplicate ACK fikrini vurgulayın. Sender timeout beklemeden bir segmentin kaybolduğunu tahmin eder çünkü receiver sürekli aynı next expected byte’ı istemektedir. Bu mekanizma kayba daha hızlı tepki verir.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP: retransmission scenarios, lost ACK scenario, Host B, Host A, Seq=92, 8 bytes of data, Seq=92, 8 bytes of data, ACK=100, X, ACK=100, timeout, premature timeout, Host B, Host A, Seq=92, 8, bytes of data, ACK=120, timeout, ACK=100, ACK=120, SendBase, =100, SendBase, =120, SendBase, =120, Seq=92, 8 bytes of data, Seq=100, 20 bytes of data, SendBase, =92, send cumulative, ACK for 120, Transport Layer: 3-, 12.
Vurgu: Duplicate ACK kesin kanıt değil güçlü ipucudur; TCP performans için bu ipucunu kullanır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 13: TCP: retransmission scenarios
cumulative ACK covers for earlier lost ACK
Host B
Host A
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=120, 15 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
X
ACK=100
ACK=120
Notes: Slayt 13 - TCP: retransmission scenarios
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 239): kısa alıntı: "single retransmission timer".
Retransmission senaryolarını çizimdeki zaman akışıyla anlatın. Lost ACK durumunda sender veri kayboldu sanabilir ve timeout sonrası tekrar gönderir; cumulative ACK daha ileri bir byte’ı onaylıyorsa eski ACK kaybı sorun olmadan örtülür.
Fast retransmit’te üç duplicate ACK fikrini vurgulayın. Sender timeout beklemeden bir segmentin kaybolduğunu tahmin eder çünkü receiver sürekli aynı next expected byte’ı istemektedir. Bu mekanizma kayba daha hızlı tepki verir.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP: retransmission scenarios, cumulative ACK covers for earlier lost ACK, Host B, Host A, Seq=92, 8 bytes of data, Seq=120, 15 bytes of data, Seq=100, 20 bytes of data, X, ACK=100, ACK=120, Transport Layer: 3-, 13.
Vurgu: Duplicate ACK kesin kanıt değil güçlü ipucudur; TCP performans için bu ipucunu kullanır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 14: TCP fast retransmit
Host B
Host A
timeout
ACK=100
ACK=100
ACK=100
ACK=100
X
Seq=92, 8 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
Receipt of three duplicate ACKs indicates 3 segments received after a missing segment – lost segment is likely. So retransmit!
if sender receives 3 additional ACKs for same data (“triple duplicate ACKs”), resend unACKed segment with smallest seq #
  likely that unACKed segment lost, so don’t wait for timeout
TCP fast retransmit
Notes: Slayt 14 - TCP fast retransmit
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 239): kısa alıntı: "single retransmission timer".
Retransmission senaryolarını çizimdeki zaman akışıyla anlatın. Lost ACK durumunda sender veri kayboldu sanabilir ve timeout sonrası tekrar gönderir; cumulative ACK daha ileri bir byte’ı onaylıyorsa eski ACK kaybı sorun olmadan örtülür.
Fast retransmit’te üç duplicate ACK fikrini vurgulayın. Sender timeout beklemeden bir segmentin kaybolduğunu tahmin eder çünkü receiver sürekli aynı next expected byte’ı istemektedir. Bu mekanizma kayba daha hızlı tepki verir.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP fast retransmit, Host B, Host A, timeout, ACK=100, ACK=100, ACK=100, ACK=100, X, Seq=92, 8 bytes of data, Seq=100, 20 bytes of data, Seq=100, 20 bytes of data, Receipt of three duplicate ACKs indicates 3 segments received after a missing segment – lost segment is likely. So retransmit!, if sender receives 3 additional ACKs for same data, (“, triple duplicate ACKs”),, resend, unACKed, segment with smallest seq #, likely that, unACKed, segment lost, so don’, t wait for timeout, TCP fast retransmit, Transport Layer: 3-, 14.
Vurgu: Duplicate ACK kesin kanıt değil güçlü ipucudur; TCP performans için bu ipucunu kullanır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 15: Chapter 3: roadmap
Transport-layer services
Multiplexing and demultiplexing
Connectionless transport: UDP
Principles of reliable data transfer
Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
Principles of congestion control
TCP congestion control
Notes: Slayt 15 - Principles of reliable data transfer
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 246): kısa alıntı: "flow control is thus a speed-matching service".
Bu roadmap slaytında güvenilir aktarım kısmının bittiğini ve flow control’e geçtiğinizi söyleyin. Artık problem ağdaki kayıp değil, alıcı uygulamanın gelen veriyi buffer’dan yeterince hızlı okuyamaması.
Öğrencilere iki kontrolü ayırın: flow control receiver’ı korur; congestion control ağı korur. İkisi de sender hızını sınırlayabilir ama sebepleri farklıdır.
Slayttaki görünür anahtarlar: Chapter 3: roadmap, Transport-layer services, Multiplexing and demultiplexing, Connectionless transport: UDP, Principles of reliable data transfer, Connection-oriented transport: TCP, segment structure, reliable data transfer, flow control, connection management, Principles of congestion control, TCP congestion control, Transport Layer: 3-, 15.
Kısa soru: Alıcı bufferı doluyorsa sorun network congestion mıdır? Hayır, bu receiver tarafı hız uyumsuzluğu olabilir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 16: TCP flow control
application
process
TCP socket
receiver buffers
TCP
code
IP
code
receiver protocol stack
Q: What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?
Network layer delivering IP datagram payload into TCP socket buffers
from sender
Application removing data from TCP socket buffers
Notes: Slayt 16 - TCP flow control
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 246): kısa alıntı: "flow control is thus a speed-matching service".
Flow control slaytlarında receiver bufferını somutlaştırın. Network layer veriyi TCP’ye teslim eder; TCP buffer’a koyar; uygulama process’i socket’ten okur. Uygulama yavaş okursa buffer dolar ve sender aynı hızda devam ederse taşma olur.
TCP receiver boş buffer alanını rwnd alanıyla ilan eder. Formül mantığı: rwnd = RcvBuffer - (LastByteRcvd - LastByteRead). Sender, uçuşta tuttuğu veri miktarını bu pencereye göre sınırlar; böylece receiver’ın kapasitesi aşılmaz.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP flow control, application, process, TCP socket, receiver buffers, TCP, code, IP, code, receiver protocol stack, Q:, What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?, Network layer delivering IP datagram payload into TCP socket buffers, from sender, Application removing data from TCP socket buffers, Transport Layer: 3-, 16.
Vurgu: rwnd alıcıdan gelir; congestion window ise ağ tıkanıklığıyla ilgilidir. Gerçek TCP gönderim sınırı ikisinin de etkisini dikkate alır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 17: TCP flow control
application
process
TCP socket
receiver buffers
TCP
code
IP
code
receiver protocol stack
Q: What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?
Network layer delivering IP datagram payload into TCP socket buffers
from sender
Application removing data from TCP socket buffers
Notes: Slayt 17 - TCP flow control
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 246): kısa alıntı: "flow control is thus a speed-matching service".
Flow control slaytlarında receiver bufferını somutlaştırın. Network layer veriyi TCP’ye teslim eder; TCP buffer’a koyar; uygulama process’i socket’ten okur. Uygulama yavaş okursa buffer dolar ve sender aynı hızda devam ederse taşma olur.
TCP receiver boş buffer alanını rwnd alanıyla ilan eder. Formül mantığı: rwnd = RcvBuffer - (LastByteRcvd - LastByteRead). Sender, uçuşta tuttuğu veri miktarını bu pencereye göre sınırlar; böylece receiver’ın kapasitesi aşılmaz.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP flow control, application, process, TCP socket, receiver buffers, TCP, code, IP, code, receiver protocol stack, Q:, What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?, Network layer delivering IP datagram payload into TCP socket buffers, from sender, Application removing data from TCP socket buffers, Transport Layer: 3-, 17.
Vurgu: rwnd alıcıdan gelir; congestion window ise ağ tıkanıklığıyla ilgilidir. Gerçek TCP gönderim sınırı ikisinin de etkisini dikkate alır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 18: TCP flow control
application
process
TCP socket
receiver buffers
TCP
code
IP
code
receiver protocol stack
Q: What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?
from sender
Application removing data from TCP socket buffers
receive window
flow control: # bytes receiver willing to accept
Notes: Slayt 18 - TCP flow control
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 246): kısa alıntı: "flow control is thus a speed-matching service".
Flow control slaytlarında receiver bufferını somutlaştırın. Network layer veriyi TCP’ye teslim eder; TCP buffer’a koyar; uygulama process’i socket’ten okur. Uygulama yavaş okursa buffer dolar ve sender aynı hızda devam ederse taşma olur.
TCP receiver boş buffer alanını rwnd alanıyla ilan eder. Formül mantığı: rwnd = RcvBuffer - (LastByteRcvd - LastByteRead). Sender, uçuşta tuttuğu veri miktarını bu pencereye göre sınırlar; böylece receiver’ın kapasitesi aşılmaz.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP flow control, application, process, TCP socket, receiver buffers, TCP, code, IP, code, receiver protocol stack, Q:, What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?, from sender, Application removing data from TCP socket buffers, receive window, flow control:, # bytes receiver willing to accept, Transport Layer: 3-, 18.
Vurgu: rwnd alıcıdan gelir; congestion window ise ağ tıkanıklığıyla ilgilidir. Gerçek TCP gönderim sınırı ikisinin de etkisini dikkate alır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 19: TCP flow control
application
process
TCP socket
receiver buffers
TCP
code
IP
code
receiver protocol stack
Q: What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?
receiver controls sender, so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast
flow control
from sender
Application removing data from TCP socket buffers
Notes: Slayt 19 - TCP flow control
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 246): kısa alıntı: "flow control is thus a speed-matching service".
Flow control slaytlarında receiver bufferını somutlaştırın. Network layer veriyi TCP’ye teslim eder; TCP buffer’a koyar; uygulama process’i socket’ten okur. Uygulama yavaş okursa buffer dolar ve sender aynı hızda devam ederse taşma olur.
TCP receiver boş buffer alanını rwnd alanıyla ilan eder. Formül mantığı: rwnd = RcvBuffer - (LastByteRcvd - LastByteRead). Sender, uçuşta tuttuğu veri miktarını bu pencereye göre sınırlar; böylece receiver’ın kapasitesi aşılmaz.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP flow control, application, process, TCP socket, receiver buffers, TCP, code, IP, code, receiver protocol stack, Q:, What happens if network layer delivers data faster than application layer removes data from socket buffers?, receiver controls sender, so sender won’, t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast, flow control, from sender, Application removing data from TCP socket buffers, Transport Layer: 3-, 19.
Vurgu: rwnd alıcıdan gelir; congestion window ise ağ tıkanıklığıyla ilgilidir. Gerçek TCP gönderim sınırı ikisinin de etkisini dikkate alır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 20: TCP flow control
TCP receiver “advertises” free buffer space in rwnd field in TCP header
  RcvBuffer size set via socket options (typical default is 4096 bytes)
  many operating systems autoadjust RcvBuffer
sender limits amount of unACKed (“in-flight”) data to received rwnd
guarantees receive buffer will not overflow
buffered data
free buffer space
rwnd
RcvBuffer
TCP segment payloads
to application process
TCP receiver-side buffering
Notes: Slayt 20 - TCP flow control
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 247): kısa alıntı: "variable called the receive window".
Flow control slaytlarında receiver bufferını somutlaştırın. Network layer veriyi TCP’ye teslim eder; TCP buffer’a koyar; uygulama process’i socket’ten okur. Uygulama yavaş okursa buffer dolar ve sender aynı hızda devam ederse taşma olur.
TCP receiver boş buffer alanını rwnd alanıyla ilan eder. Formül mantığı: rwnd = RcvBuffer - (LastByteRcvd - LastByteRead). Sender, uçuşta tuttuğu veri miktarını bu pencereye göre sınırlar; böylece receiver’ın kapasitesi aşılmaz.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP flow control, TCP receiver “, advertises” free buffer space in, rwnd, field in TCP header, RcvBuffer, size set via socket options (typical default is 4096 bytes), many operating systems, autoadjust, RcvBuffer, sender limits amount of, unACKed, (“, in-flight”) data to received, rwnd, guarantees receive buffer will not overflow, buffered data, free buffer space, rwnd, RcvBuffer, TCP segment payloads, to application process, TCP receiver-side buffering, Transport Layer: 3-, 20.
Vurgu: rwnd alıcıdan gelir; congestion window ise ağ tıkanıklığıyla ilgilidir. Gerçek TCP gönderim sınırı ikisinin de etkisini dikkate alır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 21: TCP flow control
TCP receiver “advertises” free buffer space in rwnd field in TCP header
  RcvBuffer size set via socket options (typical default is 4096 bytes)
  many operating systems autoadjust RcvBuffer
sender limits amount of unACKed (“in-flight”) data to received rwnd
guarantees receive buffer will not overflow
flow control: # bytes receiver willing to accept
receive window
TCP segment format
Notes: Slayt 21 - TCP flow control
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 247): kısa alıntı: "variable called the receive window".
Flow control slaytlarında receiver bufferını somutlaştırın. Network layer veriyi TCP’ye teslim eder; TCP buffer’a koyar; uygulama process’i socket’ten okur. Uygulama yavaş okursa buffer dolar ve sender aynı hızda devam ederse taşma olur.
TCP receiver boş buffer alanını rwnd alanıyla ilan eder. Formül mantığı: rwnd = RcvBuffer - (LastByteRcvd - LastByteRead). Sender, uçuşta tuttuğu veri miktarını bu pencereye göre sınırlar; böylece receiver’ın kapasitesi aşılmaz.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP flow control, TCP receiver “, advertises” free buffer space in, rwnd, field in TCP header, RcvBuffer, size set via socket options (typical default is 4096 bytes), many operating systems, autoadjust, RcvBuffer, sender limits amount of, unACKed, (“, in-flight”) data to received, rwnd, guarantees receive buffer will not overflow, flow control:, # bytes receiver willing to accept, receive window, TCP segment format, Transport Layer: 3-, 21.
Vurgu: rwnd alıcıdan gelir; congestion window ise ağ tıkanıklığıyla ilgilidir. Gerçek TCP gönderim sınırı ikisinin de etkisini dikkate alır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 22: TCP connection management
before exchanging data, sender/receiver “handshake”:
agree to establish connection (each knowing the other willing to establish connection)
agree on connection parameters (e.g., starting seq #s)
connection state: ESTAB
connection variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
connection state: ESTAB
connection Variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
Notes: Slayt 22 - TCP connection management
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 227): kısa alıntı: "TCP is said to be connection-oriented".
Connection management’e başlarken TCP’nin neden connection-oriented olduğunu anlatın. Veri başlamadan önce taraflar bağlantı kurmaya istekli olduklarını ve başlangıç sequence number’larını karşılıklı öğrenir.
Handshake yalnız “merhaba” değildir; taraflarda state oluşturur. Routerlar bu state’i tutmaz, TCP bağlantı durumu uç hostların TCP stack’lerinde tutulur.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP connection management, before exchanging data, sender/receiver “, handshake”:, agree to establish connection (each knowing the other willing to establish connection), agree on connection parameters (e.g., starting seq #s), connection state: ESTAB, connection variables:, seq # client-to-server, server-to-client, rcvBuffer, size, at server,client, application, network, connection state: ESTAB, connection Variables:, seq # client-to-server, server-to-client, rcvBuffer, size, at server,client, application, network, Socket, clientSocket, =, newSocket, (", hostname","port, number");, Socket, connectionSocket, =, welcomeSocket.accept, ();, Transport Layer: 3-, 22.
Kısa soru: TCP connection state routerlarda mı tutulur? Hayır, uç sistemlerde tutulur.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 23: Agreeing to establish a connection
Q: will 2-way handshake always work in network?
variable delays
retransmitted messages (e.g. req_conn(x)) due to message loss
message reordering
can’t “see” other side
2-way handshake:
Let’s talk
OK
ESTAB
ESTAB
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
Notes: Slayt 23 - Agreeing to establish a connection
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 250): kısa alıntı: "three-way handshake".
2-way handshake senaryolarında variable delay, retransmitted messages ve eski duplicate isteklerin neden problem olduğunu anlatın. Sadece istek ve kabul mesajı yeterli olsaydı, ağda gecikmiş eski bir mesaj yanlışlıkla yeni bağlantı gibi yorumlanabilirdi.
Slaytlardaki x değerini başlangıç sequence number gibi düşünün. Server’ın gerçekten client’ın son yanıtını gördüğünden emin olmadan state açması half-open veya sahte bağlantı problemlerine yol açabilir.
Slayttaki görünür anahtarlar: Agreeing to establish a connection, Q:, will 2-way handshake always work in network?, variable delays, retransmitted messages (e.g., req_conn, (x)) due to message loss, message reordering, c, an’, t, “see” other side, 2-way handshake:, Let’, s talk, OK, ESTAB, ESTAB, choose x, req_conn(x), ESTAB, ESTAB, acc_conn(x), Transport Layer: 3-, 23.
Vurgu: 3-way handshake’in amacı iki tarafın da birbirinin hazır olduğunu ve sequence number bilgisini doğrulamasıdır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 24: 2-way handshake scenarios
connection
x completes
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
data(x+1)
accept
data(x+1)
ACK(x+1)
No problem!
Notes: Slayt 24 - 2-way handshake scenarios
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 250): kısa alıntı: "three-way handshake".
2-way handshake senaryolarında variable delay, retransmitted messages ve eski duplicate isteklerin neden problem olduğunu anlatın. Sadece istek ve kabul mesajı yeterli olsaydı, ağda gecikmiş eski bir mesaj yanlışlıkla yeni bağlantı gibi yorumlanabilirdi.
Slaytlardaki x değerini başlangıç sequence number gibi düşünün. Server’ın gerçekten client’ın son yanıtını gördüğünden emin olmadan state açması half-open veya sahte bağlantı problemlerine yol açabilir.
Slayttaki görünür anahtarlar: 2-way handshake scenarios, connection, x completes, choose x, req_conn(x), ESTAB, ESTAB, acc_conn(x), data(x+1), accept, data(x+1), ACK(x+1), No problem!, Transport Layer: 3-, 24.
Vurgu: 3-way handshake’in amacı iki tarafın da birbirinin hazır olduğunu ve sequence number bilgisini doğrulamasıdır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 25: 2-way handshake scenarios
ESTAB
retransmit
req_conn(x)
req_conn(x)
client terminates
server
forgets x
connection
x completes
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
acc_conn(x)
Problem: half open connection! (no client)
Notes: Slayt 25 - 2-way handshake scenarios
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 250): kısa alıntı: "three-way handshake".
2-way handshake senaryolarında variable delay, retransmitted messages ve eski duplicate isteklerin neden problem olduğunu anlatın. Sadece istek ve kabul mesajı yeterli olsaydı, ağda gecikmiş eski bir mesaj yanlışlıkla yeni bağlantı gibi yorumlanabilirdi.
Slaytlardaki x değerini başlangıç sequence number gibi düşünün. Server’ın gerçekten client’ın son yanıtını gördüğünden emin olmadan state açması half-open veya sahte bağlantı problemlerine yol açabilir.
Slayttaki görünür anahtarlar: 2-way handshake scenarios, ESTAB, retransmit, req_conn(x), req_conn(x), client terminates, server, forgets x, connection, x completes, choose x, req_conn(x), ESTAB, ESTAB, acc_conn, (x), acc_conn, (x), Problem: half open connection! (no client), Transport Layer: 3-, 25.
Vurgu: 3-way handshake’in amacı iki tarafın da birbirinin hazır olduğunu ve sequence number bilgisini doğrulamasıdır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 26: 2-way handshake scenarios
client terminates
ESTAB
choose x
req_conn(x)
ESTAB
acc_conn(x)
data(x+1)
accept
data(x+1)
connection
x completes
server
forgets x
Problem: dup data
accepted!
data(x+1)
retransmit
data(x+1)
accept
data(x+1)
retransmit
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)
Notes: Slayt 26 - 2-way handshake scenarios
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 250): kısa alıntı: "three-way handshake".
2-way handshake senaryolarında variable delay, retransmitted messages ve eski duplicate isteklerin neden problem olduğunu anlatın. Sadece istek ve kabul mesajı yeterli olsaydı, ağda gecikmiş eski bir mesaj yanlışlıkla yeni bağlantı gibi yorumlanabilirdi.
Slaytlardaki x değerini başlangıç sequence number gibi düşünün. Server’ın gerçekten client’ın son yanıtını gördüğünden emin olmadan state açması half-open veya sahte bağlantı problemlerine yol açabilir.
Slayttaki görünür anahtarlar: 2-way handshake scenarios, client terminates, ESTAB, choose x, req_conn(x), ESTAB, acc_conn(x), data(x+1), accept, data(x+1), connection, x completes, server, forgets x, Problem: dup data, accepted!, data(x+1), retransmit, data(x+1), accept, data(x+1), retransmit, req_conn(x), ESTAB, req_conn, (x).
Vurgu: 3-way handshake’in amacı iki tarafın da birbirinin hazır olduğunu ve sequence number bilgisini doğrulamasıdır.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 27: TCP 3-way handshake
SYNbit=1, Seq=x
choose init seq num, x
send TCP SYN msg
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
choose init seq num, y
send TCP SYNACK
msg, acking SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
received SYNACK(x)
indicates server is live;
send ACK for SYNACK;
this segment may contain
client-to-server data
received ACK(y)
indicates client is live
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
Client state
LISTEN
Server state
LISTEN
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
serverSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
serverSocket.bind((‘’,serverPort))
serverSocket.listen(1)
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
Notes: Slayt 27 - TCP 3-way handshake
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 250): kısa alıntı: "three-way handshake".
TCP 3-way handshake’i üç adımda net söyleyin: client SYN gönderir ve x seçer; server SYNACK gönderir, x+1’i ACK’ler ve y seçer; client ACK gönderir ve y+1’i onaylar. Bundan sonra veri aktarımı kurulmuş bağlantı üstünden başlar.
SYN ve FIN bayraklarının sequence number tüketebildiğini belirtin. Öğrencilerin ACKnum=x+1 ve ACKnum=y+1 ifadelerini rastgele artış değil, karşı tarafın SYN’ini onaylama olarak görmesini sağlayın.
Slayttaki görünür anahtarlar: TCP 3-way handshake, SYNbit=1, Seq=x, choose init seq num, x, send TCP SYN msg, ESTAB, SYNbit=1, Seq=y, ACKbit=1; ACKnum=x+1, choose init seq num, y, send TCP SYNACK, msg, acking SYN, ACKbit=1, ACKnum=y+1, received SYNACK(x), indicates server is live;, send ACK for SYNACK;, this segment may contain, client-to-server data, received ACK(y), indicates client is live, SYNSENT, ESTAB, SYN RCVD, C, lient, state, LISTEN, S, erver, state, LISTEN, clientSocket, = socket(AF_INET, SOCK_STREAM), serverSocket, = socket(AF_INET,SOCK_STREAM), serverSocket.bind, ((‘’,, serverPort, )), serverSocket.listen, (1), connectionSocket, ,, addr, =, serverSocket.accept, (), clientSocket.connect, ((, serverName,server.
Kısa soru: Üçüncü mesaj neden gerekli? Server’ın kendi SYN’inin client tarafından alındığını bilmesi için.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 28: A human 3-way handshake protocol
1. On belay?
2. Belay on.
3. Climbing.
Notes: Slayt 28 - A human 3-way handshake protocol
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 250): kısa alıntı: "three-way handshake".
İnsan el sıkışması analojisini teknik kavrama bağlayın: “On belay?” istek, “Belay on” kabul ve hazır olma, “Climbing” ise karşı tarafın kabul mesajını aldığını bildirme gibidir.
Analojinin sınırını da söyleyin: TCP’de bu mesajlar sequence number ve ACK number taşır. Yine de amaç aynıdır: kritik işlem başlamadan önce iki tarafın da aynı durumu paylaştığından emin olmak.
Slayttaki görünür anahtarlar: A human 3-way handshake protocol, 1. On belay?, 2. Belay on., 3. Climbing., Transport Layer: 3-, 28.
Vurgu: Güvenilir protokol tasarımında tarafların yalnız mesaj göndermesi değil, mesajın alındığını da bilmesi gerekir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 29: Closing a TCP connection
client, server each close their side of connection
  send TCP segment with FIN bit = 1
respond to received FIN with ACK
  on receiving FIN, ACK can be combined with own FIN
simultaneous FIN exchanges can be handled
Notes: Slayt 29 - Closing a TCP connection
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 250): kısa alıntı: "three-way handshake".
TCP connection closing slaytında bağlantının iki yönlü olduğunu hatırlatın. Her taraf kendi gönderim yönünü FIN=1 ile kapatır; karşı taraf FIN’i ACK’ler. Bir taraf kapatırken diğeri kısa süre veri göndermeye devam edebilir.
FIN/ACK akışını handshake’in kapanış karşılığı gibi anlatın. Amaç, uygulamaya artık veri gönderilmeyeceğini düzenli biçimde bildirmek ve bağlantı state’ini temizlemektir.
Slayttaki görünür anahtarlar: Closing a TCP connection, client, server each close their side of connection, send TCP segment with FIN bit = 1, respond to received FIN with ACK, on receiving FIN, ACK can be combined with own FIN, simultaneous FIN exchanges can be handled, Transport Layer: 3-, 29.
Kısa soru: TCP kapanışı tek mesajla mı biter? Hayır, iki yön ayrı ayrı kapatıldığı için FIN ve ACK akışları gerekir.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.

## Slide 30: Chapter 3: roadmap
Transport-layer services
Multiplexing and demultiplexing
Connectionless transport: UDP
Principles of reliable data transfer
Connection-oriented transport: TCP
Principles of congestion control
TCP congestion control
Evolution of transport-layer functionality
Notes: Slayt 30 - Principles of reliable data transfer
Kitap bağlantısı (Kurose & Ross, Chapter 3, s. 227): kısa alıntı: "TCP is said to be connection-oriented".
Kapanış roadmap slaytında TCP bağlantı odaklı bölümün tamamlandığını belirtin. Öğrenciler bu noktada segment alanlarını, sequence/ACK mantığını, timeout ve fast retransmit’i, rwnd ile flow control’ü ve 3-way handshake’i birbirine bağlayabilmelidir.
Bir sonraki büyük konu congestion control’dür. Flow control alıcı bufferına bakarken congestion control ağdaki tıkanıklığa bakar; ikisinin TCP sender hızını birlikte şekillendirdiğini söyleyerek dersi bağlayın.
Slayttaki görünür anahtarlar: Chapter 3: roadmap, Transport-layer services, Multiplexing and demultiplexing, Connectionless transport: UDP, Principles of reliable data transfer, Connection-oriented transport: TCP, Principles of congestion control, TCP congestion control, Evolution of transport-layer functionality, Transport Layer: 3-, 30.
Son kontrol: TCP’nin güvenilirlik, flow control ve connection management için hangi header alanlarını kullandığını öğrencilerden örnekletin.
Derste bitirirken bu slaytı bir sonraki slayta bağlayın: burada görülen mekanizma, transport layer’ın uygulamaya daha düzenli ve yönetilebilir iletişim hizmeti sunmak için eklediği kontrol bilgisinin bir parçasıdır.