## Slide 1
Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020
Chapter 4 Network Layer:
Data Plane
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2020
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Notes: Bu notlar öğrencilerin dersten sonra tekrar etmesi için öğretmen tarafından yazılmıştır. Bu başlık slaytı haftanın ana konusunun başlangıcını gösterir.
Öğrenciler bu haftayı birbirinden kopuk tanımlar listesi gibi değil, bağlantılı bir anlatı olarak görmelidir. Her protokolün veya mekanizmanın hangi problemi çözdüğüne odaklanmak gerekir.

## Slide 2: Network layer: “data plane” roadmap
Network layer: overview
  data plane
  control plane
What’s inside a router
  input ports, switching, output ports
  buffer management, scheduling
IP: the Internet Protocol
  datagram format
  addressing
  network address translation
  IPv6
Generalized Forwarding, SDN
  match+action
  OpenFlow: match+action in action
Middleboxes
Notes: Bu roadmap slaytı dersin geri kalanı için bir rehberdir. Öğrenciler bunu bölüm yapısını düzenli görmek ve mevcut slaydın genel akıştaki yerini anlamak için kullanmalıdır.
Tekrar yaparken slaytları tek tek ezberlemek yerine konu blokları halinde düşünmek daha yararlıdır.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 3: Network Layer: Internet
host, router network layer functions:
IP protocol
datagram format
addressing
packet handling conventions
ICMP protocol
error reporting
router “signaling”
transport layer: TCP, UDP
link layer
physical layer
network
layer
forwarding
table
Path-selection algorithms: implemented in
routing protocols (OSPF, BGP)
SDN controller
Notes: Bu slayt haftanın ana konusunu sürdürür. Öğrenciler merkezi problemi, slaytta gösterilen mekanizmayı ve protokolün ya da cihazın neden bu şekilde davrandığını belirlemelidir.
İyi bir tekrar yöntemi, bu slaydın bir öncekine göre ne eklediğini ve bölümün bir sonraki adımını nasıl hazırladığını sormaktır.

## Slide 4: IP Datagram format
ver
length
32 bits
payload data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
destination IP address
options (if any)
IP protocol version number
header length(bytes)
upper layer protocol (e.g., TCP or UDP)
total datagram
length (bytes)
“type” of service:
diffserv (0:5)
ECN (6:7)
fragmentation/
reassembly
TTL: remaining max hops
(decremented at each router)
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead for TCP+IP
overhead
e.g., timestamp, record route taken
32-bit source IP address
32-bit destination IP address
header checksum
Maximum length: 64K bytes
Typically: 1500 bytes or less
Notes: Bu slayt IPv4 datagram yapısını açıklar. TTL, protocol, header checksum ve fragmentation alanları Internet'teki paket işlemenin temelidir.
Öğrenciler her alanın ne işe yaradığını ve IP'nin neden reliable transport değil de best-effort packet delivery protokolü olarak kaldığını anlamalıdır.

## Slide 5: IP addressing: introduction
IP address: 32-bit identifier associated with each host or router interface
interface: connection between host/router and physical link
  router’s typically have multiple interfaces
  host typically has one or two interfaces (e.g., wired Ethernet, wireless 802.11)
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
dotted-decimal IP address notation:
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 6: IP addressing: introduction
IP address: 32-bit identifier associated with each host or router interface
interface: connection between host/router and physical link
  router’s typically have multiple interfaces
  host typically has one or two interfaces (e.g., wired Ethernet, wireless 802.11)
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
dotted-decimal IP address notation:
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 7: IP addressing: introduction
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
Q: how are interfaces actually connected?
A: wired
Ethernet interfaces connected by Ethernet switches
A: wireless WiFi interfaces connected by WiFi base station
For now: don’t need to worry about how one interface is connected to another (with no intervening router)
A: we’ll learn about that in chapters 6, 7
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 8: Subnets
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
What’s a subnet ?
  device interfaces that can physically reach each other without passing through an intervening router
network consisting of 3 subnets
IP addresses have structure:
  subnet part: devices in same subnet have common high order bits
  host part: remaining low order bits
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 9: Subnets
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
Recipe for defining subnets:
detach each interface from its host or router, creating “islands” of isolated networks
each isolated network is called a subnet
subnet mask: /24
(high-order 24 bits: subnet part of IP address)
subnet
223.1.3.0/24
subnet 223.1.1.0/24
subnet 223.1.2.0/24
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt aynı örnek dizisini bir adım daha ilerletir.

## Slide 10: Subnets
where are the subnets?
what are the /24 subnet addresses?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
223.1.2.1
subnet 223.1.1/24
subnet 223.1.7/24
subnet 223.1.3/24
subnet 223.1.2/24
subnet 223.1.9/24
subnet 223.1.8/24
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 11: IP addressing: CIDR
CIDR: Classless InterDomain Routing (pronounced “cider”)
  subnet portion of address of arbitrary length
  address format: a.b.c.d/x, where x is # bits in subnet portion of address
11001000 00010111 00010000 00000000
subnet
part
host
part
200.23.16.0/23
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 12: IP addresses: how to get one?
That’s actually two questions:
Q: How does a host get IP address within its network (host part of address)?
Q: How does a network get IP address for itself (network part of address)
How does host get IP address?
hard-coded by sysadmin in config file (e.g., /etc/rc.config in UNIX)
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: dynamically get address from as server
  “plug-and-play”
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 13: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
goal: host dynamically obtains IP address from network server when it “joins” network
  can renew its lease on address in use
  allows reuse of addresses (only hold address while connected/on)
  support for mobile users who join/leave network
DHCP overview:
  host broadcasts DHCP discover msg [optional]
  DHCP server responds with DHCP offer msg [optional]
  host requests IP address: DHCP request msg
  DHCP server sends address: DHCP ack msg
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 14: DHCP client-server scenario
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
DHCP server
223.1.2.5
arriving DHCP client needs
address in this network
Typically, DHCP server will be co-located in router, serving all subnets to which router is attached
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 15: DHCP client-server scenario
DHCP server: 223.1.2.5
Arriving client
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
Broadcast: is there a DHCP server out there?
Broadcast: I’m a DHCP server! Here’s an IP address you can use
Broadcast: OK. I would like to use this IP address!
Broadcast: OK. You’ve got that IP address!
The two steps above can be skipped “if a client remembers and wishes to reuse a previously allocated network address” [RFC 2131]
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 16: DHCP: more than IP addresses
DHCP can return more than just allocated IP address on subnet:
  address of first-hop router for client
  name and IP address of DNS sever
  network mask (indicating network versus host portion of address)
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 17: DHCP: example
Connecting laptop will use DHCP to get IP address, address of first-hop router, address of DNS server.
router with DHCP
server built into
router
DHCP REQUEST message encapsulated in UDP, encapsulated in IP, encapsulated in Ethernet
Ethernet frame broadcast (dest: FFFFFFFFFFFF) on LAN, received at router running DHCP server
Ethernet demux’ed to IP demux’ed, UDP demux’ed to DHCP
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 18: DHCP: example
DCP server formulates DHCP ACK containing client’s IP address, IP address of first-hop router for client, name & IP address of DNS server
encapsulated DHCP server reply forwarded to client, demuxing up to DHCP at client
router with DHCP
server built into
router
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
client now knows its IP address, name and IP address of DNS server, IP address of its first-hop router
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 19: IP addresses: how to get one?
Q: how does network get subnet part of IP address?
A: gets allocated portion of its provider ISP’s address space
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
ISP can then allocate out its address space in 8 blocks:
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 20: Hierarchical addressing: route aggregation
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
hierarchical addressing allows efficient advertisement of routing information:
Notes: Bu slayt hiyerarşik addressing, route aggregation veya adres tahsisini açıklar. Internet, adres blokları tek tek değil özetlenmiş biçimde duyurulabildiği için yönetilebilir kalır.
Öğrenciler aggregation fikrini ölçeklenebilirlikle ve CIDR'ın gerçek routing sistemlerindeki önemiyle ilişkilendirmelidir.

## Slide 21: Hierarchical addressing: more specific routes
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
200.23.18.0/23
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
Organization 1 moves from Fly-By-Night-ISP to ISPs-R-Us
ISPs-R-Us now advertises a more specific route to Organization 1
200.23.18.0/23
Organization 1
“or 200.23.18.0/23”
Notes: Bu slayt hiyerarşik addressing, route aggregation veya adres tahsisini açıklar. Internet, adres blokları tek tek değil özetlenmiş biçimde duyurulabildiği için yönetilebilir kalır.
Öğrenciler aggregation fikrini ölçeklenebilirlikle ve CIDR'ın gerçek routing sistemlerindeki önemiyle ilişkilendirmelidir.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 22: Hierarchical addressing: more specific routes
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
Organization 1 moves from Fly-By-Night-ISP to ISPs-R-Us
ISPs-R-Us now advertises a more specific route to Organization 1
200.23.18.0/23
Organization 1
“or 200.23.18.0/23”
Notes: Bu slayt hiyerarşik addressing, route aggregation veya adres tahsisini açıklar. Internet, adres blokları tek tek değil özetlenmiş biçimde duyurulabildiği için yönetilebilir kalır.
Öğrenciler aggregation fikrini ölçeklenebilirlikle ve CIDR'ın gerçek routing sistemlerindeki önemiyle ilişkilendirmelidir.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 23: IP addressing: last words ...
Q: how does an ISP get block of addresses?
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers http://www.icann.org/
  allocates IP addresses, through 5 regional registries (RRs) (who may then allocate to local registries)
  manages DNS root zone, including delegation of individual TLD (.com, .edu , …) management
Q: are there enough 32-bit IP addresses?
ICANN allocated last chunk of IPv4 addresses to RRs in 2011
NAT (next) helps IPv4 address space exhaustion
IPv6 has 128-bit address space
"Who the hell knew how much address space we needed?" Vint Cerf (reflecting on decision to make IPv4 address 32 bits long)
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 24: Network layer: “data plane” roadmap
Network layer: overview
  data plane
  control plane
What’s inside a router
  input ports, switching, output ports
  buffer management, scheduling
IP: the Internet Protocol
  datagram format
  addressing
  network address translation
  IPv6
Generalized Forwarding, SDN
  match+action
  OpenFlow: match+action in action
Middleboxes
Notes: Bu roadmap slaytı dersin geri kalanı için bir rehberdir. Öğrenciler bunu bölüm yapısını düzenli görmek ve mevcut slaydın genel akıştaki yerini anlamak için kullanmalıdır.
Tekrar yaparken slaytları tek tek ezberlemek yerine konu blokları halinde düşünmek daha yararlıdır.
Bu slayt aynı örnek dizisini bir adım daha ilerletir.

## Slide 25: NAT: network address translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
local network (e.g., home network) 10.0.0/24
138.76.29.7
rest of
Internet
datagrams with source or destination in this network have 10.0.0/24 address for source, destination (as usual)
all datagrams leaving local network have same source NAT IP address: 138.76.29.7, but different source port numbers
NAT: all devices in local network share just one IPv4 address as far as outside world is concerned
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 26: NAT: network address translation
  all devices in local network have 32-bit addresses in a “private” IP address space (10/8, 172.16/12, 192.168/16 prefixes) that can only be used in local network
  advantages:
    just one IP address needed from provider ISP for all devices
    can change addresses of host in local network without notifying outside world
    can change ISP without changing addresses of devices in local network
    security: devices inside local net not directly addressable, visible by outside world
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 27: NAT: network address translation
implementation: NAT router must (transparently):
  outgoing datagrams: replace (source IP address, port #) of every outgoing datagram to (NAT IP address, new port #)
      remote clients/servers will respond using (NAT IP address, new port #) as destination address
  remember (in NAT translation table) every (source IP address, port #) to (NAT IP address, new port #) translation pair
  incoming datagrams: replace (NAT IP address, new port #) in destination fields of every incoming datagram with corresponding (source IP address, port #) stored in NAT table
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 28: NAT: network address translation
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1 sends datagram to 128.119.40.186, 80
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router changes datagram source address from 10.0.0.1, 3345 to 138.76.29.7, 5001,
updates table
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: reply arrives, destination address: 138.76.29.7, 5001
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.

## Slide 29: NAT: network address translation
NAT has been controversial:
  routers “should” only process up to layer 3
  address “shortage” should be solved by IPv6
  violates end-to-end argument (port # manipulation by network-layer device)
  NAT traversal: what if client wants to connect to server behind NAT?
but NAT is here to stay:
  extensively used in home and institutional nets, 4G/5G cellular nets
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.

## Slide 30: IPv6: motivation
initial motivation: 32-bit IPv4 address space would be completely allocated
additional motivation:
  speed processing/forwarding: 40-byte fixed length header
  enable different network-layer treatment of “flows”
Notes: Bu slayt IPv6'yı veya IPv4'ten IPv6'ya geçişi açıklar. Öğrenciler neden daha büyük adres alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tunneling ya da birlikte çalışma mekanizmalarının geçişi nasıl kolaylaştırdığını görmelidir.
Daha büyük ders şudur: Internet yükseltmeleri uzun zaman alır ve uyumluluk stratejileri gerektirir.

## Slide 31: IPv6 datagram format
payload (data)
destination address
(128 bits)
source address
(128 bits)
payload len
next hdr
hop limit
flow label
pri
ver
32 bits
priority: identify priority among datagrams in flow
flow label: identify datagrams in same "flow.” (concept of “flow” not well defined).
128-bit
IPv6 addresses
What’s missing (compared with IPv4):
no checksum (to speed processing at routers)
no fragmentation/reassembly
no options (available as upper-layer, next-header protocol at router)
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.

## Slide 32: Transition from IPv4 to IPv6
not all routers can be upgraded simultaneously
  no “flag days”
  how will network operate with mixed IPv4 and IPv6 routers?
IPv4 source, dest addr
IPv4 header fields
IPv4 datagram
IPv6 datagram
IPv4 payload
UDP/TCP payload
IPv6 source dest addr
IPv6 header fields
tunneling: IPv6 datagram carried as payload in IPv4 datagram among IPv4 routers (“packet within a packet”)
  tunneling used extensively in other contexts (4G/5G)
Notes: Bu slayt IPv6'yı veya IPv4'ten IPv6'ya geçişi açıklar. Öğrenciler neden daha büyük adres alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tunneling ya da birlikte çalışma mekanizmalarının geçişi nasıl kolaylaştırdığını görmelidir.
Daha büyük ders şudur: Internet yükseltmeleri uzun zaman alır ve uyumluluk stratejileri gerektirir.

## Slide 33: Tunneling and encapsulation
Ethernet connecting two IPv6 routers:
Ethernet connects two IPv6 routers
A
B
IPv6
IPv6
E
F
IPv6
IPv6
Link-layer frame
IPv6 datagram
The usual: datagram as payload in link-layer frame
A
B
IPv6
IPv6/v4
E
F
IPv6/v4
IPv6
IPv4 network
IPv4 network connecting two IPv6 routers
Notes: Bu slayt IPv6'yı veya IPv4'ten IPv6'ya geçişi açıklar. Öğrenciler neden daha büyük adres alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tunneling ya da birlikte çalışma mekanizmalarının geçişi nasıl kolaylaştırdığını görmelidir.
Daha büyük ders şudur: Internet yükseltmeleri uzun zaman alır ve uyumluluk stratejileri gerektirir.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 34: Tunneling and encapsulation
Ethernet connecting two IPv6 routers:
Ethernet connects two IPv6 routers
A
B
IPv6
IPv6
E
F
IPv6
IPv6
IPv4 tunnel connecting two IPv6 routers
IPv4 tunnel
connecting IPv6 routers
A
B
IPv6
E
F
IPv6
Link-layer frame
IPv6 datagram
The usual: datagram as payload in link-layer frame
IPv4 datagram
IPv6 datagram
tunneling: IPv6 datagram as payload in a IPv4 datagram
IPv6/v4
IPv6/v4
Notes: Bu slayt IPv6'yı veya IPv4'ten IPv6'ya geçişi açıklar. Öğrenciler neden daha büyük adres alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tunneling ya da birlikte çalışma mekanizmalarının geçişi nasıl kolaylaştırdığını görmelidir.
Daha büyük ders şudur: Internet yükseltmeleri uzun zaman alır ve uyumluluk stratejileri gerektirir.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 35: Tunneling
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
physical view:
IPv4
IPv4
E
IPv6/v4
IPv6
F
C
D
A
B
IPv6
IPv6/v4
logical view:
IPv4 tunnel
connecting IPv6 routers
A
B
IPv6
IPv6/v4
E
F
IPv6/v4
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
A-to-B:
IPv6
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
E-to-F:
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
Note source and destination addresses!
Notes: Bu slayt IPv6'yı veya IPv4'ten IPv6'ya geçişi açıklar. Öğrenciler neden daha büyük adres alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tunneling ya da birlikte çalışma mekanizmalarının geçişi nasıl kolaylaştırdığını görmelidir.
Daha büyük ders şudur: Internet yükseltmeleri uzun zaman alır ve uyumluluk stratejileri gerektirir.

## Slide 36: IPv6: adoption
Google1: ~ 30% of clients access services via IPv6
NIST: 1/3 of all US government domains are IPv6 capable
1 https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
Notes: Bu slayt IPv6'yı veya IPv4'ten IPv6'ya geçişi açıklar. Öğrenciler neden daha büyük adres alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tunneling ya da birlikte çalışma mekanizmalarının geçişi nasıl kolaylaştırdığını görmelidir.
Daha büyük ders şudur: Internet yükseltmeleri uzun zaman alır ve uyumluluk stratejileri gerektirir.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 37: IPv6: adoption
Google1: ~ 30% of clients access services via IPv6
NIST: 1/3 of all US government domains are IPv6 capable
Long (long!) time for deployment, use
  25 years and counting!
  think of application-level changes in last 25 years: WWW, social media, streaming media, gaming, telepresence, …
  Why?
1 https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
Notes: Bu slayt IPv6'yı veya IPv4'ten IPv6'ya geçişi açıklar. Öğrenciler neden daha büyük adres alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tunneling ya da birlikte çalışma mekanizmalarının geçişi nasıl kolaylaştırdığını görmelidir.
Daha büyük ders şudur: Internet yükseltmeleri uzun zaman alır ve uyumluluk stratejileri gerektirir.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 38: Network layer: “data plane” roadmap
Network layer: overview
  data plane
  control plane
Generalized Forwarding, SDN
  Match+action
  OpenFlow: match+action in action
Middleboxes
What’s inside a router
  input ports, switching, output ports
  buffer management, scheduling
IP: the Internet Protocol
  datagram format
  addressing
  network address translation
  IPv6
Notes: Bu roadmap slaytı dersin geri kalanı için bir rehberdir. Öğrenciler bunu bölüm yapısını düzenli görmek ve mevcut slaydın genel akıştaki yerini anlamak için kullanmalıdır.
Tekrar yaparken slaytları tek tek ezberlemek yerine konu blokları halinde düşünmek daha yararlıdır.
Bu slayt aynı örnek dizisini bir adım daha ilerletir.

## Slide 39: Generalized forwarding: match plus action
1
2
0111
3
values in arriving
packet header
Review: each router contains a forwarding table
“match plus action” abstraction: match bits in arriving packet, take action
  generalized forwarding:
    many header fields can determine action
    many action possible: drop/copy/modify/log packet
forwarding table
(aka: flow table)
(aka: flow table)
  destination-based forwarding: forward based on dest. IP address
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 40: Flow table abstraction
flow: defined by header field values (in link-, network-, transport-layer fields)
generalized forwarding: simple packet-handling rules
  match: pattern values in packet header fields
  actions: for matched packet: drop, forward, modify, matched packet or send matched packet to controller
  priority: disambiguate overlapping patterns
  counters: #bytes and #packets
Router’s flow table define router’s match+action rules
Flow table
match
action
Notes: Bu slayt generalized forwarding, flow table veya OpenFlow mantığını açıklar. Paket işleme artık yalnızca hedef prefix'e göre yapılmaz; birçok header alanı eşleştirilebilir ve birçok işlem uygulanabilir.
Öğrenciler match-plus-action yaklaşımını data plane'in programlanabilir bir görünümü olarak görmelidir.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 41: Flow table abstraction
flow: defined by header fields
generalized forwarding: simple packet-handling rules
  match: pattern values in packet header fields
  actions: for matched packet: drop, forward, modify, matched packet or send matched packet to controller
  priority: disambiguate overlapping patterns
  counters: #bytes and #packets
Flow table
match
action
1
2
3
4
* : wildcard
src=10.1.2.3, dest=*.*.*.* send to controller
src=1.2.*.*, dest=*.*.*.* drop
src = *.*.*.*, dest=3.4.*.* forward(2)
Notes: Bu slayt generalized forwarding, flow table veya OpenFlow mantığını açıklar. Paket işleme artık yalnızca hedef prefix'e göre yapılmaz; birçok header alanı eşleştirilebilir ve birçok işlem uygulanabilir.
Öğrenciler match-plus-action yaklaşımını data plane'in programlanabilir bir görünümü olarak görmelidir.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 42: OpenFlow: flow table entries
Match
Action
Stats
Forward packet to port(s)
Drop packet
Modify fields in header(s)
Encapsulate and forward to controller
Packet + byte counters
Header fields to match:
Ingress Port
Src MAC
Dst MAC
Eth Type
VLAN
ID
IP
ToS
IP Proto
IP Src
IP Dst
TCP/UDP Src Port
VLAN
Pri
TCP/UDP Dst Port
Link layer
Network layer
Transport layer
Notes: Bu slayt generalized forwarding, flow table veya OpenFlow mantığını açıklar. Paket işleme artık yalnızca hedef prefix'e göre yapılmaz; birçok header alanı eşleştirilebilir ve birçok işlem uygulanabilir.
Öğrenciler match-plus-action yaklaşımını data plane'in programlanabilir bir görünümü olarak görmelidir.

## Slide 43: OpenFlow: examples
IP datagrams destined to IP address 51.6.0.8 should be forwarded to router output port 6
Block (do not forward) all datagrams destined to TCP port 22 (ssh port #)
Block (do not forward) all datagrams sent by host 128.119.1.1
Destination-based forwarding:
*
*
*
*
*
*
51.6.0.8
*
*
*
port6
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Firewall:
drop
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS
22
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
drop
*
128.119.1.1
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 44: OpenFlow: examples
Layer 2 destination-based forwarding:
layer 2 frames with destination MAC address 22:A7:23:11:E1:02 should be forwarded to output port 3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
port3
22:A7:23:
11:E1:02
*
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 45: OpenFlow abstraction
match+action: abstraction unifies different kinds of devices
Router
  match: longest destination IP prefix
  action: forward out a link
Switch
  match: destination MAC address
  action: forward or flood
Firewall
  match: IP addresses and TCP/UDP port numbers
  action: permit or deny
NAT
  match: IP address and port
  action: rewrite address and port
Notes: Bu slayt IP addressing yapısını tanıtır. Öğrenciler interface, subnet, network prefix ve host kısmı kavramlarını ayırmalıdır.
Önemli fikir şudur: adresler rastgele değil, düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı routing, subnetting ve ölçeklenebilir yönetimi mümkün kılar.

## Slide 46: OpenFlow example
Host h1
10.1.0.1
Host h2
10.1.0.2
Host h4
10.2.0.4
Host h3
10.2.0.3
Host h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Host h6
10.3.0.6
controller
Orchestrated tables can create network-wide behavior, e.g.,:
datagrams from hosts h5 and h6 should be sent to h3 or h4, via s1 and from there to s2
Notes: Bu slayt generalized forwarding, flow table veya OpenFlow mantığını açıklar. Paket işleme artık yalnızca hedef prefix'e göre yapılmaz; birçok header alanı eşleştirilebilir ve birçok işlem uygulanabilir.
Öğrenciler match-plus-action yaklaşımını data plane'in programlanabilir bir görünümü olarak görmelidir.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 47: OpenFlow example
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
match
action
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.3
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
match
action
forward(4)
ingress port = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
match
action
Host h1
10.1.0.1
Host h2
10.1.0.2
Host h4
10.2.0.4
Host h3
10.2.0.3
Host h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Host h6
10.3.0.6
controller
Orchestrated tables can create network-wide behavior, e.g.,:
datagrams from hosts h5 and h6 should be sent to h3 or h4, via s1 and from there to s2
Notes: Bu slayt generalized forwarding, flow table veya OpenFlow mantığını açıklar. Paket işleme artık yalnızca hedef prefix'e göre yapılmaz; birçok header alanı eşleştirilebilir ve birçok işlem uygulanabilir.
Öğrenciler match-plus-action yaklaşımını data plane'in programlanabilir bir görünümü olarak görmelidir.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 48: Generalized forwarding: summary
“match plus action” abstraction: match bits in arriving packet header(s) in any layers, take action
  matching over many fields (link-, network-, transport-layer)
  local actions: drop, forward, modify, or send matched packet to controller
  “program” network-wide behaviors
simple form of “network programmability”
  programmable, per-packet “processing”
  historical roots: active networking
  today: more generalized programming:
  P4 (see p4.org).
Notes: Bu slayt generalized forwarding, flow table veya OpenFlow mantığını açıklar. Paket işleme artık yalnızca hedef prefix'e göre yapılmaz; birçok header alanı eşleştirilebilir ve birçok işlem uygulanabilir.
Öğrenciler match-plus-action yaklaşımını data plane'in programlanabilir bir görünümü olarak görmelidir.

## Slide 49: Network layer: “data plane” roadmap
Network layer: overview
What’s inside a router
IP: the Internet Protocol
Generalized Forwarding
Middleboxes
  middlebox functions
  evolution, architectural principles of the Internet
Notes: Bu roadmap slaytı dersin geri kalanı için bir rehberdir. Öğrenciler bunu bölüm yapısını düzenli görmek ve mevcut slaydın genel akıştaki yerini anlamak için kullanmalıdır.
Tekrar yaparken slaytları tek tek ezberlemek yerine konu blokları halinde düşünmek daha yararlıdır.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 50: Middleboxes
“any intermediary box performing functions apart from normal, standard functions of an IP router on the data path between a source host and destination host”
Middlebox (RFC 3234)
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 51: Middleboxes everywhere!
enterprise
network
national or global ISP
datacenter
network
NAT: home, cellular, institutional
Firewalls, IDS: corporate, institutional, service providers, ISPs
Load balancers: corporate, service provider, data center, mobile nets
Caches: service provider, mobile, CDNs
Application-specific: service providers, institutional, CDN

## Slide 52: Middleboxes
initially: proprietary (closed) hardware solutions
move towards “whitebox” hardware implementing open API
  move away from proprietary hardware solutions
  programmable local actions via match+action
  move towards innovation/differentiation in software
SDN: (logically) centralized control and configuration management often in private/public cloud
network functions virtualization (NFV): programmable services over white box networking, computation, storage
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.

## Slide 53: The IP hourglass
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
QUIC
DASH
RTP
…
Ethernet
WiFi
Bluetooth
PPP
PDCP
…
copper radio fiber
Internet’s “thin waist”:
one network layer protocol: IP
must be implemented by every (billions) of Internet-connected devices
many protocols in physical, link, transport, and application layers
Notes: Bu slayt generalized forwarding, flow table veya OpenFlow mantığını açıklar. Paket işleme artık yalnızca hedef prefix'e göre yapılmaz; birçok header alanı eşleştirilebilir ve birçok işlem uygulanabilir.
Öğrenciler match-plus-action yaklaşımını data plane'in programlanabilir bir görünümü olarak görmelidir.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 54: The IP hourglass, at middle age
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
QUIC
DASH
RTP
…
Ethernet
WiFi
Bluetooth
PPP
PDCP
…
copper radio fiber
Internet’s middle age “love handles”?
middleboxes, operating inside the network
NAT
NFV
Firewalls
caching
Notes: Bu slayt middlebox'ları, IP hourglass modelini veya end-to-end argument'i tartışır. Ortak soru şudur: Internet mimarisinde zekâ ve özel işlem ağın neresinde bulunmalıdır?
Öğrenciler klasik basit çekirdek fikrini, günümüzün programlanabilir ve politika duyarlı ağ gerçekliğiyle karşılaştırmalıdır.

## Slide 55: Architectural Principles of the Internet
“Many members of the Internet community would argue that there is no architecture, but only a tradition, which was not written down for the first 25 years (or at least not by the IAB). However, in very general terms, the community believes that
RFC 1958
the goal is connectivity, the tool is the Internet Protocol, and the intelligence is end to end rather than hidden in the network.”
Three cornerstone beliefs:
simple connectivity
IP protocol: that narrow waist
intelligence, complexity at network edge
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.

## Slide 56: The end-end argument
some network functionality (e.g., reliable data transfer, congestion) can be implemented in network, or at network edge
end-end implementation of reliable data transfer
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
hop-by-hop (in-network) implementation of reliable data transfer
Notes: Bu slayt middlebox'ları, IP hourglass modelini veya end-to-end argument'i tartışır. Ortak soru şudur: Internet mimarisinde zekâ ve özel işlem ağın neresinde bulunmalıdır?
Öğrenciler klasik basit çekirdek fikrini, günümüzün programlanabilir ve politika duyarlı ağ gerçekliğiyle karşılaştırmalıdır.

## Slide 57: The end-end argument
“The function in question can completely and correctly be implemented only with the knowledge and help of the application standing at the end points of the communication system. Therefore, providing that questioned function as a feature of the communication system itself is not possible. (Sometimes an incomplete version of the function provided by the communication system may be useful as a performance enhancement.)
We call this line of reasoning against low-level function implementation the “end-to-end argument.”
Saltzer, Reed, Clark 1981
some network functionality (e.g., reliable data transfer, congestion) can be implemented in network, or at network edge
Notes: Bu slayt middlebox'ları, IP hourglass modelini veya end-to-end argument'i tartışır. Ortak soru şudur: Internet mimarisinde zekâ ve özel işlem ağın neresinde bulunmalıdır?
Öğrenciler klasik basit çekirdek fikrini, günümüzün programlanabilir ve politika duyarlı ağ gerçekliğiyle karşılaştırmalıdır.
Bu slayt kısa bir diziyi başlatır ve temel fikri tanıtır.

## Slide 58: Where’s the intelligence?
20th century phone net:
intelligence/computing at network switches
Internet (pre-2005)
intelligence, computing at edge
Internet (post-2005)
programmable network devices
intelligence, computing, massive application-level infrastructure at edge
Notes: Bu slayt middlebox'ları, IP hourglass modelini veya end-to-end argument'i tartışır. Ortak soru şudur: Internet mimarisinde zekâ ve özel işlem ağın neresinde bulunmalıdır?
Öğrenciler klasik basit çekirdek fikrini, günümüzün programlanabilir ve politika duyarlı ağ gerçekliğiyle karşılaştırmalıdır.
Bu slayt diziyi tamamlar ve ana sonucu öne çıkarır.

## Slide 59: Chapter 4: done!
Question: how are forwarding tables (destination-based forwarding) or flow tables (generalized forwarding) computed?
Answer: by the control plane (next chapter)
Generalized Forwarding, SDN
Middleboxes
Network layer: overview
What’s inside a router
IP: the Internet Protocol

## Slide 60: Additional Chapter 4 slides
Notes: Bu slayt haftanın ana konusunu sürdürür. Öğrenciler merkezi problemi, slaytta gösterilen mekanizmayı ve protokolün ya da cihazın neden bu şekilde davrandığını belirlemelidir.
İyi bir tekrar yöntemi, bu slaydın bir öncekine göre ne eklediğini ve bölümün bir sonraki adımını nasıl hazırladığını sormaktır.

## Slide 61: IP fragmentation/reassembly
network links have MTU (max. transfer size) - largest possible link-level frame
  different link types, different MTUs
large IP datagram divided (“fragmented”) within net
  one datagram becomes several datagrams
  “reassembled” only at destination
  IP header bits used to identify, order related fragments
fragmentation:
in: one large datagram
out: 3 smaller datagrams
reassembly
…
…
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.

## Slide 62: IP fragmentation/reassembly
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
one large datagram becomes
several smaller datagrams
example:
4000 byte datagram
MTU = 1500 bytes
1480 bytes in data field
offset =
1480/8
Notes: Bu slayt haftanın ana konusunu sürdürür. Öğrenciler merkezi problemi, slaytta gösterilen mekanizmayı ve protokolün ya da cihazın neden bu şekilde davrandığını belirlemelidir.
İyi bir tekrar yöntemi, bu slaydın bir öncekine göre ne eklediğini ve bölümün bir sonraki adımını nasıl hazırladığını sormaktır.

## Slide 63: DHCP: Wireshark output (home LAN)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
……
reply
request
Notes: Bu slayt NAT'i açıklar. Private adresler, public adres ve port çevirisinin birlikte çalışarak çok sayıda iç cihazın tek bir dış IPv4 adresini paylaşmasını sağladığını gösterir.
Öğrenciler NAT'in pratik yararını da, end-to-end modelini neden karmaşıklaştırdığını da anlamalıdır.